Декантер - це установка, що працює в горизонтальному положенні і забезпечує відділення рідини від твердих речовин, що потрапляють за рахунок G (відцентрової сили) за принципом центрифуги.

Сили G, які необхідно створити, визначені в залежності від різноманітності продукції. Декантер складається з основного двигуна, що забезпечує рушійну силу зовнішнього корпусу, вторинного двигуна, що забезпечує обертання шнеків, що знижує передачі, що забезпечує різницю оборотів між корпусом і конвеєром і основного саше, стабілізуючого вібрацію усередині системи.

Метою описаного декантера є зневоднення різних видів опадів гірничодобувного сектора на певний відсоток вологості.

### Модельний ряд

| Робочі характеристики | S 200 | S 300 | S 350 | S 430 | S 470 | S 570 | S 670 | S 770 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроживлення | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) | 380 V - (50 Hz) |
| Клас захисту головній панелі | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 65 |
| Обороти в робочому стані | 5500 | 4500 | 4000 | 3300 | 3000 | 2900 | 2100 | 2100 |
| Потужність двигуна передач | 7,5 Kw | 15 Kw | 22 Kw | 37 Kw | 45 Kw | 55 Kw | 75 Kw | 110 kw |
| Відцентрова сила під час роботи | 3380 G | 3395 G | 3150 G | 3150 G | 3150 G | 2150 G | 1650 G | 1900 G |
| Макс. Робоча температура | 100 C | 100 C | 100 C | 100 C | 100 C | 100 C | 100C | 100 C |
| Гідравлічна потужність | 1-5 m3 /h | 5-10 m3/h | 10-25 m3/h | 25-45 m3/h | 25-45 m3/h | 45-70 m3/h | 80-125 m3/kg | 90-175m3/kg |
| Вага декантери | 1-5 kg | 2110 kg | 2750 kg | 3130 kg | 4700 kg | 7150 kg | 12980 kg | 16890 kg |
| Обсяг декантери | 1 m3 | 3 m3 | 5 m3 | 7 m3 | 8,2 m3 | 15,5 m3 | 24 m3 | 30 m3 |
| Макс щільність кеку | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 | 1,3 kg/dm3 |

|  | DEWATERING DECANTER S 470 |
| --- | --- |
|  | DEWATERING DECANTER S 570 |