Насоси - дозатори  «Etatron» серій DLХ і DLХВ (Італія)

Насоси серії DLX-MA/М та DLXВ-MA/М мають 2 робочих режими: стандартний та HRS розширений. HRS (система високої продуктивності) запатентована концепція, яка дозволяє розширити робочий діапазон насоса-дозатора. При встановленні робочого тиску (у встановленому діапазоні) насос автоматично контролює продуктивність при очікуваних робочих параметрах. Продуктивність можна встановлювати з кроком 0,1 л/год. В порівнянні зі стандартним режимом система HRS покращує робочі характеристики, збільшує робочий діапазон за рахунок збільшення кількості імпульсів і робить можливим коригування встановленої продуктивності при різному тиску, виключаючи коливання об’єму навіть при різному тиску навіть у випадках використання в’язких рідин.

| Тип насосу-дозатора | Max поток | Max імп./хв | Об’єм імпульсу | Довжина ходу пістона | Потужність | Вага, кг | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/год | бар |  |  |  | Вт | А |  |  |
| DLX-МА/АD Аналоговий дозуючий насос Подвійна шкала регулювання продуктивності 0-100% та 0-20% Постійний ON/OFF режим дозування Два індикатори відображення статусу Кнопка Старт/Стоп Без підтримки датчика рівня | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 255 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 275 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 290 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 320 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 320 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 350 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 360 |
| DLX-МА/МВ Мембранний дозуючий насос з мікропроцесорним управлінням Ручне регулювання продуктивності 0-100% Постійний ON/OFF режим дозування 3-х цифровий дисплей | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 285 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 295 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 310 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 365 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 365 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 410 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 425 |
| DLX-МА/М Мембранний дозуючий насос з мікропроцесорним управлінням Ручне регулювання продуктивності 0-100% Режим дозування постійний ON/OFF та HRS розширений 3-х цифровий дисплей Підтримка датчика вихідного потоку | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 295 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 300 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 335 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 380 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 380 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 425 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 445 |
| Електронний інтерфейс HRS контролю вихідного тиску насосу у відповідності з тиском у системі, при цьому забезпечується максимальна продуктивність насосу при робочих умовах |
| DLX-МF/М Багатофункціональний пропорційний дозуючий насос Мікропроцесорне управління Режим дозування постійний ON/OFF, множення 1хN, множення з пам’яттю 1xN (М), ділення 1/N, ppm, mA пропорційний за зов-нішнім сигналом (від імпульсного водоміру) LCD дисплей ( Реле виходу ( Зумер Годинник ( Таймер Підтримка датчика вихідного потоку Контакт зчитування | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 530 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 595 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 625 |
| DLX-VFT/MВ Пропорційний дозуючий насос від імпульсного водоміру Мікропроцесорне управління Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний Режими: ручний, множення 1хN, множення з пам’яттю 1xN (М), ділення 1/N Контакт зчитування | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 390 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 390 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 400 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 440 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 440 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 450 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 470 |
| DLX-VFT/M Пропорційний дозуючий насос від імпульсного водоміру Мікропроцесорне управління Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний Режими: ручний, множення 1хN, множення з пам’яттю 1xN (М), ділення 1/N Контакт зчитування Підтримка датчика вихідного потоку | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 395 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 395 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 405 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 455 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 455 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 465 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 475 |
| DLX-CC/M Мембранний дозуючий насос пропорційного дозування від зовнішнього mA сигналу Мікропроцесорне управління Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний за зовнішнім mA сигналом Автоматичне управління за зовнішнім mA сигналом Сигнали, що приймаються: 4-20 mA, 20-4 mA, 0-20 mA та 20-0 mA | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 420 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 420 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 445 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 480 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 480 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 490 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 515 |
| Насоси-дозатори з вбудованими контролерами |
| DLX-РН/M Мембранний дозуючий насос пропорційного дозування з вбудованим контролером рН Мікропроцесорне управління Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний ( Постійна пам’ять Вихід 4-20 mA ( LCD дисплей Діапазон вимірів 0-14 рН (до 0,01 рН) Гістерезисне регулювання Температурна компенсація Регулювання затримки запуску насосу | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 |
|  | ( Датчики до комплекту не входять |
| DLX-RX/M Мембранний дозуючий насос пропорційного дозування з вбудованим контролером RX Мікропроцесорне управління Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний ( Постійна пам’ять Вихід 4-20 mA ( LCD дисплей Діапазон вимірів 0-1000 mV (до 1,00 mV) Гістерезисне регулювання Регулювання затримки запуску насосу Калібрування “0” | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 |
|  | ( Датчики до комплекту не входять |
| DLX-CL/M Мембранний дозуючий насос пропорційного дозування з вбудованим контролером CL2 Мікропроцесорне управління Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний ( Постійна пам’ять Вихід 4-20 mA ( LCD дисплей Діапазон вимірів 0-10 ppm (до 0,01 ppm) Гістерезисне регулювання Регулювання затримки запуску насосу Калібрування “0” та приросту Вихід для амперметричного датчику хлору SCLO або SCLO3 | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 |
|  | ( Датчики до комплекту не входять |
| DLX-CD/M Мембранний дозуючий насос пропорційного дозування з вбудованим контролером CD (електропровідності) Мікропроцесорне управління Режим дозування постійний ON/OFF і пропорційний ( Постійна пам’ять Вихід 4-20 mA ( LCD дисплей Діапазон вимірів 0-1.000 (S (К5) або 0-10.000 (S (К1) Гістерезисне регулювання Температурна компенсація Регулювання затримки запуску насосу | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 |
|  | ( Датчики до комплекту не входять |
| DLX-РН-RX-CL/MB Цифровий насос-дозатор пропорційного дозування з вбудованим мультиконтролером на три показника РН-RX-CL (на вибір) Мікропроцесорне управління Постійна пам’ять ( LCD дисплей Вихід 4-20 mA Діапазон вимірів 0-14 рН, -1000…+1400 mV 0-20 ppm Гістерезисне регулювання Температурна компенсація Регулювання затримки запуску насосу Встановлення паролю | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 |
|  | ( Датчики до комплекту не входять |
| DLX-РН-RX-CL/M Цифровий насос-дозатор пропорційного дозування з вбудованим мультиконтролером на три показника РН-RX-CL (на вибір) Мікропроцесорне управління Постійна пам’ять ( LCD дисплей Вихід 4-20 mA Діапазон вимірів 0-14 рН, -1000…+1400 mV 0-20 ppm Гістерезисне регулювання Температурна компенсація Регулювання затримки запуску насосу Сигналізація по часу роботи Встановлення паролю | 1 | 15 | 120 | 0,14 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 0,8 | 37 | 0,16 | 2,3 | 490 |
|  | 5 | 7 | 120 | 0,69 | 1,0 | 37 | 0,16 | 2,3 | 510 |
|  | 5 | 12 | 120 | 0,69 | 1,0 | 58 | 0,25 | 2,9 | 570 |
|  | 8 | 10 | 120 | 1,11 | 1,40 | 58 | 0,25 | 2,9 | 580 |
|  | 15 | 4 | 120 | 2,08 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 590 |
|  | 20 | 3 | 120 | 2,60 | 2,20 | 58 | 0,25 | 2,9 | 600 |
|  | ( Датчики до комплекту не входять |

( Вартість моделей горизонтального виконання (DLXB)   + 10 €

( Датчик рівня   + 35 €

( Датчик вихідного потоку   + 120 € (DLX-MA/M, DLXВ-MA/M, DLX-MF/M, DLXВ-MF/M,

DLX-VFT/M, DLXВ-VFT/M)

( Головка з автоматичним клапаном стравлювання повітря:

- для насосів потужністю 2 – 15 л/год     + 85 €

- для насосів потужністю 20 л/год     + 90 €

( 110V AC     + 10% вартості насосу

( Регулювання довжини ходу пістона «під замовлення»*(тільки для моделей серії DLXВ)   + 60€

* Регулювання довжини ходу пістона «під замовлення»

Потужність насосу визначається двома параметрами: об’ємом та частотою імпульсів. Довжина ходу пістона регулює об’єм імпульсів, що забезпечує більш точне регулювання потужності. Об’єм кожного імпульсу регулюється механічним ходом пістона, який у свою чергу регулює зміщення мембрани.

Регулювання довжини ходу пістона здійснюється у діапазоні 0-100% за допомогою ручки регулювання, що розташована на задній кришці насосу. На практиці використовується робочий діапазон 20-100%. Ручка захищена від випадкових поворотів, тому для зміни показань необхідно натиснути на неї, а потім повернути.

Якщо вам необхідно дозувати 1 л/год насосом 2 л/год на 10 бар, при максимальній частоті імпульсів 120 на хвилину, то ручку регулювання ходу пістона потрібно встановити у положення 50%.

# Text boxes

ТОВ НІЦ „Потенціал-4",

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

- Соленоїдний мембранний дозуючий насос з аналоговим і мікропроцесорним управлінням

- Насоси з розширеним режимом дозування HRS

- Сучасна технологія насосів з вбудованими контролерами рН, Rx, Cl2, CD – компактне виконання

- Можливість підключення датчика рівня

- Протикислотний пластиковий корпус, панель управління захищена плівкою від УФ-випромінювання

- Ручний клапан стравлювання повітря

- Моделі DLX – настінного виконання,  DLXB – горизонтального виконання

- Клас захисту: IP65

- Розміри: моделі  DLX – 190х120х150 мм, моделі  DLXB – 221х127х192 мм.