Насоси - дозатори  «Etatron» серії HD(Італія)

| Тип насосу-дозатора | Max поток | Max імп./хв | Об’єм імпульсу | Довжина ходу пістона | Потужність | Вага, кг | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/год | бар |  |  |  | Вт | А |  |  |
| HD-МА Мембранний насос-дозатор з аналоговим управлінням Ручне регулювання продуктивності 0-100% та 0-20% Постійний ON/OFF режим дозування Два індикатори відображення статусу Кнопка Старт/Стоп | 1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 460 |
|  | 2 | 10 | 160 | 0,21 | 0,8 | 60 | 0,26 | 4,2 | 450 |
|  | 2 | 20 | 160 | 0,21 | 0,8 | 60 | 0,26 | 4,2 | 510 |
|  | 4 | 20 |  |  |  |  |  |  | 560 |
|  | 5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 450 |
|  | 10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 450 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 485 |
|  | 15 | 5 | 160 | 1,56 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 490 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 540 |
|  | 30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 635 |
|  | 50 | 0,3 | 180 | 4,60 | 2,0 | 124 | 0,54 | 5,7 | 590 |
|  | 50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 650 |
|  | 80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 650 |
| HD-VF Мембранний насос-дозатор з аналоговим управлінням Режими дозування постійний ON/OFF і пропорційний за зовнішнім імпульсним сигналом (від імпульсного водоміру) | 1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 550 |
|  | 2 | 20 | 160 | 0,21 | 0,8 | 60 | 0,26 | 4,2 | 600 |
|  | 5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 540 |
|  | 10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 540 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 580 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 635 |
|  | 30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 750 |
|  | 50 | 0,3 | 180 | 4,60 | 2,0 | 124 | 0,54 | 5,7 | 660 |
|  | 50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 750 |
|  | 80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 750 |
| HD-РМ Соленоїдний мембранний насос-дозатор Аналогове управління – високоточний мильти-реверсивний потенціометр Управління за зовнішнім сигналом Режими дозування пропорційний за встановленим числом ppm Два індикатори відображення статусу | 1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 580 |
|  | 5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 595 |
|  | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  | 595 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 610 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 660 |
| Насоси-дозатори з вбудованими контролерами |
| HD-РН Соленоїдний мембранний дозуючий насос з вбудованим контролером рН Аналогове управління Режими дозування постійний ON/OFF Калібрування приросту Діапазон вимірів 0-14 рН Температурна компенсація | 1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 630 |
|  | 5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 620 |
|  | 10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 620 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 635 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 660 |
|  | Датчики до комплекту не входять |
| HD-RX Соленоїдний мембранний дозуючий насос з вбудованим контролером Rx Аналогове управління Режими дозування пропорційний Калібрування “0” Діапазон (1400 mV | 1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 630 |
|  | 5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 620 |
|  | 10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 620 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 635 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 660 |
|  | Датчики до комплекту не входять |
| HD-РН/Р Соленоїдний мембранний дозуючий насос пропорційного дозування з вбудованим контролером рН Аналогове управління Калібрування приросту Діапазон вимірів 0-14 рН Температурна компенсація | 1 | 10 | 160 | 0,10 | 0,8 | 40 | 0,18 | 4,2 | 750 |
|  | 2 | 10 | 160 | 0,21 | 0,8 | 60 | 0,26 | 4,2 | 735 |
|  | 4 | 20 |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | 5 | 10 | 160 | 0,52 | 1,0 | 60 | 0,26 | 4,2 | 735 |
|  | 10 | 7 | 160 | 1,04 | 1,4 | 60 | 0,26 | 4,2 | 735 |
|  | 10 | 10 | 160 | 1,04 | 1,1 | 93 | 0,39 | 4,7 | 755 |
|  | 15 | 5 | 160 | 1,56 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 760 |
|  | 20 | 5 | 160 | 2,08 | 2,2 | 111 | 0,48 | 5,2 | 775 |
|  | 30 | 4 | 180 | 2,80 | 1,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 845 |
|  | 50 | 3 | 180 | 4,60 | 1,7 | 124 | 0,54 | 5,7 | 845 |
|  | 80 | 1 | 180 | 7,40 | 2,4 | 124 | 0,54 | 5,7 | 845 |
|  | Датчики до комплекту не входять |

( Датчик рівня   + 35 €

( Встановлення клеми для датчика рівня   + 15 €

( Головка з автоматичним клапаном стравлювання повітря:

- для насосів потужністю 2 – 15 л/год     + 85 €

- для насосів потужністю 20 л/год     + 90 €

( 110V-220V AC – стандартне виконання

( 12V DC (тільки для моделей HD-MA, HD-MA/T, HD-VF наступних параметрів (в л/год-бар): 1-10, 2-10 та 5-10)   + 20% вартості насосу

( 24-48V DC (за виключенням моделей HD-PH, HD-RX, HD-PH/P)   + 10% вартості насосу

( 24-48V AC (за виключенням моделі HD-PH/P наступних параметрів (в л/год-бар): 1-10, 2-10 та 5-10)   + 10% вартості насосу

( Вихідне реле    + 35 €

( Регулювання довжини ходу пістона «під замовлення»*     + 100 €

* Регулювання довжини ходу пістона «під замовлення»

Потужність насосу визначається двома параметрами: об’ємом та частотою імпульсів. Довжина ходу пістона регулює об’єм імпульсів, що забезпечує більш точне регулювання потужності. Об’єм кожного імпульсу регулюється механічним ходом пістона, який у свою чергу регулює зміщення мембрани.

Регулювання довжини ходу пістона здійснюється у діапазоні 0-100% за допомогою ручки регулювання, що розташована на задній кришці насосу. На практиці використовується робочий діапазон 20-100%. Ручка захищена від випадкових поворотів, тому для зміни показань необхідно натиснути на неї, а потім повернути.

Якщо вам необхідно дозувати 1 л/год насосом 2 л/год на 10 бар, при максимальній частоті імпульсів 120 на хвилину, то ручку регулювання ходу пістона потрібно встановити у положення 50%.

# Text boxes

ТОВ НІЦ „Потенціал-4",

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

- Аналоговий соленоїдний мембранний дозуючий насос

- Спеціальна серія насосів, що захищені від стрибків напруги вбудованим трансформатором на 48V

- Сучасна технологія насосів з вбудованими контролерами рН та Rx

- Можливість підключення датчика рівня

- Алюмінієвий корпус, покритий двома шарами епоксидної фарби (за замовленням – тефлон), панель управління захищена прозорою кришкою з полікарбонату

- Ручний клапан стравлювання повітря

- Настінне виконання

- Клас захисту: IP65

- Розміри: 203х244х168 мм.