Насоси - дозатори  «Etatron» серії HF(Італія)

| Тип насосу-дозатора | Max поток | Max імп./хв | Об’єм імпульсу | Довжина ходу пістона | Потужність | Вага, кг | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/год | бар |  |  |  | Вт | А |  |  |
| HF-МА Мембранний насос-дозатор з аналоговим управлінням Ручне регулювання продуктивності 10-100% Постійний ON/OFF режим дозування | 40 | 5 | 120 | 5,60 | 2,0 | 115 | 0,5 | 5,7 | 785 |
|  | 60 | 4 | 140 | 7,10 | 2,3 | 115 | 0,5 | 5,7 | 785 |
|  | 100 | 2 | 180 | 9,30 | 2,4 | 115 | 0,5 | 5,7 | 785 |
|  | 140 | 1 | 240 | 9,70 | 3,5 | 115 | 0,5 | 5,7 | 785 |

HRS (система високої продуктивності) запатентована концепція, яка дозволяє розширити робочий діапазон насоса-дозатора. При встановленні робочого тиску (у встановленому діапазоні) насос автоматично контролює продуктивність при очікуваних робочих параметрах. Продуктивність можна встановлювати з кроком 0,1 л/год. В порівнянні зі стандартним режимом система HRS покращує робочі характеристики, збільшує робочий діапазон за рахунок збільшення кількості імпульсів і робить можливим коригування встановленої продуктивності при різному тиску, виключаючи коливання об’єму навіть при різному тиску навіть у випадках використання в’язких рідин.

# Text boxes

ТОВ НІЦ „Потенціал-4",

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

- Електромагнітний мембранний дозуючий насос з аналоговим управлінням та мікропроцесором

- Насоси з розширеним режимом дозування HRS

- Можливість підключення датчика рівня

- Пластиковий корпус, панель управління захищена прозорою кришкою з полікарбонату

- Функція UNDER-LOAD: контроль нестачі/відсутності рідини, що дозується, у шлангу забору

- Функція OVER-LOAD: контроль допустимого тиску у системі

- Горизонтальне виконання

- Клас захисту: IP65

- Розміри: 307х137х245 мм.