Насоси - дозатори  «Etatron» серії Р (Італія)

Плунжерні насоси-дозатори типу „Р” використовуються при:

- необхідності високого робочого тиску,

- для дозування в’язких рідин,

- коли рідина не є абразивною та не містить нерозчинних часток

Різні матеріали головки (сталь, ПВХ, тефлон) дозволяють працювати з різними хімічними сполуками (див. Табл. 1)

Таблиця 1. Матеріали насосу, що знаходяться в контакті з рідиною

| Конфігурація | Головка насосу та з’єднання | Плунжер | Шаровий клапан | Сідло клапана | Прокладки клапанів | Прокладки плунжера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-АА | Н/ст. AISI 316 | Н/ст. AISI 316 | Н/ст. AISI 316 | Тефлон | Нітрил | Нітрил |
| Р-ВА | ПВХ | Кераміка | Боросилікатне скло | Тефлон | Вітон | Вітон |

Стандартне з’єднання насосів – зовнішня BSР-різьба

Стандартна напруга – 230-400 V – 50 Hz, 3 фази; 275-480 V – 60 Hz, 3 фази

Робочі характеристики та вартість насосів-дозаторів Р-АА

Робочі характеристики та вартість насосів-дозаторів Р-ВА

| Модель | Max потік | Потужність двигуна, kW | D плунжера, мм | Частота ходу за хвилину | Тип з’єднання | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/год | bar |  |  |  |  |  |
| 1Р 0037 АА 00100 | 37 | 20 | 0,18 | 26 | 60 | ½″ | 940 |
| 1Р 0064 АА 00100 | 64 | 19 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0073 АА 00100 | 73 | 16 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0052 АА 00100 | 52 | 20 |  | 30 | 60 |  | 980 |
| 1Р 0088 АА 00100 | 88 | 14 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0103 АА 00100 | 103 | 12 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0064 АА 00000 | 64 | 20 | 0,25 | 26 | 103 | ½″ | 980 |
| 1Р 0073 АА 00000 | 73 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0052 АА 00000 | 52 | 20 |  | 30 | 60 |  | 995 |
| 1Р 0088 АА 00000 | 88 |  |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0103 АА 00000 | 103 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0089 АА 00000 | 89 | 18 |  | 40 | 60 | ¾″ | 1090 |
| 1Р 0153 АА 00000 | 153 | 14 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0178 АА 00000 | 178 | 12 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0128 АА 00000 | 128 | 12 |  | 48 | 60 | 1″ | 1130 |
| 1Р 0220 АА 00000 | 220 | 9 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0256 АА 00000 | 256 | 8 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0165 АА 00000 | 165 | 10 |  | 54 | 60 |  | 1210 |
| 1Р 0283 АА 00000 | 283 | 7 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0330 АА 00000 | 330 | 5,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0206 АА 00000 | 206 | 8 |  | 60 | 60 |  | 1125 |
| 1Р 0354 АА 00000 | 354 | 6 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0411 АА 00000 | 411 | 5 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0251 АА 00000 | 251 | 6,5 |  | 67 | 60 |  | 1250 |
| 1Р 0431 АА 00000 | 431 | 5,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0503 АА 00000 | 503 | 4 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0089 АА 00600 | 89 | 20 | 0,37 | 40 | 60 | ¾″ | 1115 |
| 1Р 0153 АА 00600 | 153 | 18 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0178 АА 00600 | 178 | 16 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0128 АА 00600 | 128 | 20 |  | 48 | 60 |  | 1160 |
| 1Р 0220 АА 00600 | 220 | 16 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0256 АА 00600 | 256 | 13 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0165 АА 00600 | 165 | 17 |  | 54 | 60 | 1″ | 1350 |
| 1Р 0283 АА 00600 | 283 | 12,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0330 АА 00600 | 330 | 10 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0206 АА 00600 | 206 | 15 |  | 60 | 60 |  | 1385 |
| 1Р 0354 АА 00600 | 354 | 9 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0411 АА 00600 | 411 | 7,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0251 АА 00600 | 251 | 12 |  | 67 | 60 |  | 1395 |
| 1Р 0431 АА 00600 | 431 | 8,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0503 АА 00600 | 503 | 7 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0210 АА 00700 | 210 | 20 | 0,55 | 48 | 99 | 1″ | 1595 |
| 1Р 0256 АА 00700 | 256 | 20 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0165 АА 00700 | 165 | 20 |  | 54 | 60 |  | 1660 |
| 1Р 0272 АА 00700 | 272 | 18 |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0330 АА 00700 | 330 | 16 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0206 АА 00700 | 206 | 20 |  | 60 | 60 |  | 1760 |
| 1Р 0340 АА 00700 | 340 | 17 |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0411 АА 00700 | 411 | 14 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0251 АА 00700 | 251 | 13 |  | 67 | 60 |  | 1880 |
| 1Р 0431 АА 00700 | 431 | 10 |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0504 АА 00700 | 504 | 9 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0385 АА 00700 | 385 | 11 |  | 83 | 60 | 1½″ | 1920 |
| 1Р 0629 АА 00700 | 629 | 9 |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0770 АА 00700 | 770 | 7 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0513 АА 00700 | 513 | 7,5 |  | 95 | 60 |  | 1935 |
| 1Р 0838 АА 00700 | 838 | 6,5 |  |  | 99 |  | 1960 |
| 1Р 1027 АА 00700 | 1027 | 5 |  |  | 120 |  | 2050 |
| 1Р 0272 АА 00900 | 272 | 20 | 0,75 | 54 | 99 | 1″ | 1775 |
| 1Р 0330 АА 00900 | 330 | 20 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0206 АА 00900 | 206 | 20 |  | 60 | 60 |  | 1795 |
| 1Р 0340 АА 00900 | 340 | 18 |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0411 АА 00900 | 411 | 16,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0251 АА 00900 | 251 | 20 |  | 67 | 60 |  | 1825 |
| 1Р 0431 АА 00900 | 431 | 17,5 |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0504 АА 00900 | 504 | 15,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0385 АА 00900 | 385 | 16,5 |  | 83 | 60 | 1½″ | 1845 |
| 1Р 0629 АА 00900 | 629 | 12 |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0770 АА 00900 | 770 | 8,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0513 АА 00900 | 513 | 14 |  | 95 | 60 |  | 1785 |
| 1Р 0838 АА 00900 | 838 | 9 |  |  | 99 |  | 1905 |
| 1Р 1027 АА 00900 | 1027 | 7 |  |  | 120 |  | 2180 |

Робочі характеристики та вартість насосів-дозаторів Р-ВА

| Модель | Max потік | Потужність двигуна, kW | D плунжера, мм | Частота ходу за хвилину | Тип з’єднання | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/год | bar |  |  |  |  |  |
| 1Р 0037 ВА 00100 | 37 | 10 | 0,18 | 26 | 60 | ½″ | 945 |
| 1Р 0064 ВА 00100 | 64 |  |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0073 ВА 00100 | 73 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0052 ВА 00100 | 52 | 10 |  | 30 | 60 |  | 1005 |
| 1Р 0088 ВА 00100 | 88 |  |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0103 ВА 00100 | 103 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0089 ВА 00000 | 89 | 10 | 0,25 | 40 | 60 | ¾″ | 1090 |
| 1Р 0153 ВА 00000 | 153 |  |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0178 ВА 00000 | 178 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0128 ВА 00000 | 128 | 10 |  | 48 | 60 |  | 1090 |
| 1Р 0220 ВА 00000 | 220 | 9 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0256 ВА 00000 | 256 | 8 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0165 ВА 00000 | 165 | 10 |  | 54 | 60 | 1″ | 1185 |
| 1Р 0283 ВА 00000 | 283 | 7 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0330 ВА 00000 | 330 | 5,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0206 ВА 00000 | 206 | 8 |  | 60 | 60 |  | 1190 |
| 1Р 0354 ВА 00000 | 354 | 6 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0411 ВА 00000 | 411 | 5 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0251 ВА 00000 | 251 | 6,5 |  | 67 | 60 |  | 1295 |
| 1Р 0431 ВА 00000 | 431 | 5,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0503 ВА 00000 | 503 | 4 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0220 ВА 00600 | 220 | 10 | 0,37 | 48 | 103 | ¾″ | 1115 |
| 1Р 0256 ВА 00600 | 256 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0165 ВА 00600 | 165 | 10 |  | 54 | 60 |  | 1145 |
| 1Р 0283 ВА 00600 | 283 |  |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0330 ВА 00600 | 330 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0206 ВА 00600 | 206 | 10 |  | 60 | 60 | 1″ | 1250 |
| 1Р 0354 ВА 00600 | 354 | 9 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0411 ВА 00600 | 411 | 7,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0251 ВА 00600 | 251 | 10 |  | 67 | 60 |  | 1345 |
| 1Р 0431 ВА 00600 | 431 | 8,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1Р 0503 ВА 00600 | 503 | 7 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0340 ВА 00700 | 340 | 10 | 0,55 | 60 | 99 | 1″ | 1675 |
| 1Р 0411 ВА 00700 | 411 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0251 ВА 00700 | 251 | 10 |  | 67 | 60 |  | 1670 |
| 1Р 0431 ВА 00700 | 431 | 9 |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0504 ВА 00700 | 504 | 8 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0385 ВА 00700 | 385 | 10 |  | 83 | 60 | 1½″ | 1740 |
| 1Р 0629 ВА 00700 | 629 | 9 |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0770 ВА 00700 | 770 | 7 |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0513 ВА 00700 | 513 | 7,5 |  | 95 | 60 |  | 1835 |
| 1Р 0838 ВА 00700 | 838 | 6,5 |  |  | 99 |  | 1850 |
| 1Р 1027 ВА 00700 | 1027 | 5 |  |  | 120 |  | 1935 |
| 1Р 0504 ВА 00900 | 504 | 10 | 0,75 | 67 | 120 | 1″ | 1650 |
| 1Р 0385 ВА 00900 | 385 | 10 |  | 83 | 60 | 1½″ | 1685 |
| 1Р 0629 ВА 00900 | 629 |  |  |  | 99 |  |  |
| 1Р 0770 ВА 00900 | 770 |  |  |  | 120 |  |  |
| 1Р 0513 ВА 00900 | 513 | 10 |  | 95 | 60 |  | 1775 |
| 1Р 0838 ВА 00900 | 838 | 9 |  |  | 99 |  | 1815 |
| 1Р 1027 ВА 00900 | 1027 | 7 |  |  | 120 |  | 1985 |

Насосна частина – ПВХ, плунжер – кераміка

| Діаметр плунжера, мм | Конфігурація | Вирахувати із вартості, € |
| --- | --- | --- |
| 26 | ВР | -60 |
| 30 |  | -80 |
| 40 |  | -120 |
| 48 |  | -130 |
| 54 |  | -135 |
| 60 |  | -200 |
| 67 |  | -230 |
| 83 |  | -240 |
| 95 |  | -275 |

( Вибухзахищена модель (для моделей 0,18 kW, 3 фази)         + 750 €

(для моделей 0,25 kW, 3 фази)         + 785 €

( Тропікостійкість                                                                        + 35 €

( Однофазна конфігурація                                                           + 50 €

( Автоматичний контроль 0-20 mA або 0-10 В                         + 2090 €

( Поставка насосів без двигуна                                                   - 110 €

( Двигун із самовентиляцією (для моделей 0,18 kW, 3 фази)   + 170 €

(для моделей 0,25 kW, 3 фази)   + 200 €

# Text boxes

ТОВ НІЦ „Потенціал-4",

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

- Плунжерний дозуючий насос

- Корпус з литого алюмінію, покритий епоксидною протикислотною фарбою

- Ручне регулювання довжини ходу пістона 0-20 мм

- Висока продуктивність та тиск

- Максимальна висота забору реагенту – 3 метри

- Коробка передач працює за принципом холостого ходу (пістон рухається за допомогою пружини)

- Деталі коробки передач занурені у масло

- Всі підшипники готові до роботи

- Ручний клапан стравлювання повітря

- Настінне виконання

- Клас захисту: IP55

- Ступінь ізоляції F