## Насосы-дозаторы Etatron D

Мембранные насосы-дозаторы типа „D” используются при:

- необходимости высокого рабочего давления,

- для дозирования вязких жидкостей,

- когда жидкость является абразивной или содержит нерастворимые частицы

Разные материалы головки (сталь, ПВХ, тефлон) позволяют работать с разными химическими соединениями (см. Табл. 1)

Таблица 1. Материалы насоса, находящиеся в контакте с жидкостью

| Конфигурация | Головка насоса | Мембрана | Шаровой клапан | Седло клапана | Прокладки клапанов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-АА | Н/ст. AISI 316 | Тефлон/ Нитрил | Н/ст. AISI 316 | Тефлон | Нитрил |
| D-ВА | ПВХ | Тефлон/ Нитрил | Боросиликатное стекло | Тефлон | Витон |

Стандартное соединение насосов – внешняя BSР-резьба

Стандартное напряжение – 230-400 V – 50 Hz, 3 фазы; 275-480 V – 60 Hz, 3 фазы

Рабочие характеристики и стоимость  насосов-дозаторов D –АА

| Модель | Max поток | Мощность двигателя, kW | D плунжера, мм | Частота хода в минуту | Тип соединения | Цена, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/ч | bar |  |  |  |  |  |
| 1D 0072 АА 00000 | 72 | 12 | 0,25 | 75 | 60 | ¾″ | 1085 |
| 1D 0135 АА 00000 | 135 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0158 АА 00000 | 158 | 8 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0090 АА 00000 | 90 | 11 |  | 75 | 60 |  | 1085 |
| 1D 0155 АА 00000 | 155 | 9,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0180 АА 00000 | 180 | 7,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0156 АА 00000 | 156 | 7,5 |  | 95 | 60 | 1″ | 1200 |
| 1D 0267 АА 00000 | 267 | 6 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0311 АА 00000 | 311 | 5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0210 АА 00000 | 210 | 5 |  | 105 | 60 |  | 1235 |
| 1D 0360 АА 00000 | 360 | 4 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0420 АА 00000 | 420 | 3 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0235 АА 00000 | 235 | 3,5 |  | 115 | 60 |  | 1490 |
| 1D 0403 АА 00000 | 403 | 2,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0470 АА 00000 | 470 | 2 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0072 АА 00600 | 72 | 13 | 0,37 | 75 | 60 | ¾″ | 1155 |
| 1D 0135 АА 00600 | 135 | 10,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0158 АА 00600 | 158 | 9 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0090 АА 00600 | 90 | 12 |  | 75 | 60 |  | 1155 |
| 1D 0155 АА 00600 | 155 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0180 АА 00600 | 180 | 8,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0156 АА 00600 | 156 | 8 |  | 95 | 60 |  | 1330 |
| 1D 0267 АА 00600 | 267 | 6,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0311 АА 00600 | 311 | 5,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0210 АА 00600 | 210 | 5,5 |  | 105 | 60 | 1″ | 1450 |
| 1D 0360 АА 00600 | 360 | 4,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0420 АА 00600 | 420 | 4 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0235 АА 00600 | 235 | 4 |  | 115 | 60 |  | 1495 |
| 1D 0403 АА 00600 | 403 | 3 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0470 АА 00600 | 470 | 2,5 |  |  | 120 |  |  |

Рабочие характеристики и стоимость  насосов-дозаторов D –BА

| Модель | Max поток | Мощность двигателя, kW | D плунжера, мм | Частота хода в минуту | Тип соединения | Цена, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/ч | bar |  |  |  |  |  |
| 1D 0072 ВА 00000 | 72 | 10 | 0,25 |  | 60 | ¾″ | 1035 |
| 1D 0135 ВА 00000 | 135 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0158 ВА 00000 | 158 | 8 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0090 ВА 00000 | 90 | 10 |  | 75 | 60 |  | 1035 |
| 1D 0155 ВА 00000 | 155 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0180 ВА 00000 | 180 | 7,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0156 ВА 00000 | 156 | 7,5 |  | 95 | 60 |  | 1035 |
| 1D 0267 ВА 00000 | 267 | 6 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0311 ВА 00000 | 311 | 5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0210 ВА 00000 | 210 | 5 |  | 105 | 60 | 1″ | 1050 |
| 1D 0360 ВА 00000 | 360 | 4 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0420 ВА 00000 | 420 | 3 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0235 ВА 00000 | 235 | 3,5 |  | 115 | 60 |  | 1105 |
| 1D 0403 ВА 00000 | 403 | 2,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0470 ВА 00000 | 470 | 2 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0072 ВА 00600 | 72 | 10 | 0,37 | 75 | 60 | ¾″ | 1055 |
| 1D 0135 ВА 00600 | 135 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0158 ВА 00600 | 158 | 8,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0090 ВА 00600 | 90 | 10 |  | 75 | 60 |  | 1055 |
| 1D 0155 ВА 00600 | 155 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0180 ВА 00600 | 180 | 9 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0156 ВА 00600 | 156 | 8 |  | 95 | 60 |  | 1055 |
| 1D 0267 ВА 00600 | 267 | 6,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0311 ВА 00600 | 311 | 5,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0210 ВА 00600 | 210 | 5,5 |  | 105 | 60 | 1″ | 1145 |
| 1D 0360 ВА 00600 | 360 | 4,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0420 ВА 00600 | 420 | 4 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0235 ВА 00600 | 235 | 4 |  | 115 | 60 |  | 1230 |
| 1D 0403 ВА 00600 | 403 | 3 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0470 ВА 00600 | 470 | 2,5 |  |  | 120 |  |  |

( Взрывозащищенная модель (для моделей 0,18 kW, 3 фазы)         + 750 €

(для моделей 0,25 kW, 3 фазы)         + 785 €

( Тропикостойкость                                                                            + 35 €

( Однофазная конфигурация                                                             + 50 €

( Автоматический контроль 0-20 mA або 0-10 В                            + 2090 €

( Поставка насосов без двигателя                                                     - 110 €

( Двигатель с самовентиляцией (для моделей 0,18 kW, 3 фазы)     + 170 €

(для моделей 0,25 kW, 3 фазы)     + 200 €

|  | Прайс-лист (doc) |
| --- | --- |

# Text boxes

- Мембранный дозирующий насос

- Корпус из литого алюминия, покрытый эпоксидной противокислотной краской

- Ручная регулировка длины хода пистона 0-10 мм

- Высокая производительность и давление

- Максимальная высота забора реагента – 3 метра

- Коробка передач работает по принципу холостого хода (пистон двигается с помощью пружины)

- Детали коробки передач погружены в масло

- Все подшипники готовы к работе

- Ручной клапан стравливания воздуха

- Настенное выполнение

- Класс защиты: IP55

- Степень изоляции F