Насоси - дозатори  «Etatron» серії D (Італія)

Мембранні насоси-дозатори типу „D” використовуються при:

- необхідності високого робочого тиску,

- для дозування в’язких рідин,

- коли рідина є абразивною або містить нерозчинні частки

Різні матеріали головки (сталь, ПВХ, тефлон) дозволяють працювати з різними хімічними сполуками (див. Табл. 1)

Таблиця 1. Матеріали насосу, що знаходяться в контакті з рідиною

| Конфігурація | Головка насосу | Мембрана | Шаровий клапан | Сідло клапана | Прокладки клапанів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-АА | Н/ст. AISI 316 | Тефлон/ Нітрил | Н/ст. AISI 316 | Тефлон | Нітрил |
| D-ВА | ПВХ | Тефлон/ Нітрил | Боросилікатне скло | Тефлон | Вітон |

Стандартне з’єднання насосів – зовнішня BSР-різьба

Стандартна напруга – 230-400 V – 50 Hz, 3 фази; 275-480 V – 60 Hz, 3 фази

Робочі характеристики та вартість насосів-дозаторів D –АА

| Модель | Max потік | Потужність двигуна, kW | D плунжера, мм | Частота ходу за хвилину | Тип з’єднання | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/год | bar |  |  |  |  |  |
| 1D 0072 АА 00000 | 72 | 12 | 0,25 | 75 | 60 | ¾″ | 1085 |
| 1D 0135 АА 00000 | 135 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0158 АА 00000 | 158 | 8 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0090 АА 00000 | 90 | 11 |  | 75 | 60 |  | 1085 |
| 1D 0155 АА 00000 | 155 | 9,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0180 АА 00000 | 180 | 7,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0156 АА 00000 | 156 | 7,5 |  | 95 | 60 | 1″ | 1200 |
| 1D 0267 АА 00000 | 267 | 6 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0311 АА 00000 | 311 | 5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0210 АА 00000 | 210 | 5 |  | 105 | 60 |  | 1235 |
| 1D 0360 АА 00000 | 360 | 4 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0420 АА 00000 | 420 | 3 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0235 АА 00000 | 235 | 3,5 |  | 115 | 60 |  | 1490 |
| 1D 0403 АА 00000 | 403 | 2,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0470 АА 00000 | 470 | 2 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0072 АА 00600 | 72 | 13 | 0,37 | 75 | 60 | ¾″ | 1155 |
| 1D 0135 АА 00600 | 135 | 10,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0158 АА 00600 | 158 | 9 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0090 АА 00600 | 90 | 12 |  | 75 | 60 |  | 1155 |
| 1D 0155 АА 00600 | 155 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0180 АА 00600 | 180 | 8,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0156 АА 00600 | 156 | 8 |  | 95 | 60 |  | 1330 |
| 1D 0267 АА 00600 | 267 | 6,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0311 АА 00600 | 311 | 5,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0210 АА 00600 | 210 | 5,5 |  | 105 | 60 | 1″ | 1450 |
| 1D 0360 АА 00600 | 360 | 4,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0420 АА 00600 | 420 | 4 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0235 АА 00600 | 235 | 4 |  | 115 | 60 |  | 1495 |
| 1D 0403 АА 00600 | 403 | 3 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0470 АА 00600 | 470 | 2,5 |  |  | 120 |  |  |

Робочі характеристики та вартість насосів-дозаторів D –BА

| Модель | Max потік | Потужність двигуна, kW | D плунжера, мм | Частота ходу за хвилину | Тип з’єднання | Ціна, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/год | bar |  |  |  |  |  |
| 1D 0072 ВА 00000 | 72 | 10 | 0,25 |  | 60 | ¾″ | 1035 |
| 1D 0135 ВА 00000 | 135 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0158 ВА 00000 | 158 | 8 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0090 ВА 00000 | 90 | 10 |  | 75 | 60 |  | 1035 |
| 1D 0155 ВА 00000 | 155 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0180 ВА 00000 | 180 | 7,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0156 ВА 00000 | 156 | 7,5 |  | 95 | 60 |  | 1035 |
| 1D 0267 ВА 00000 | 267 | 6 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0311 ВА 00000 | 311 | 5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0210 ВА 00000 | 210 | 5 |  | 105 | 60 | 1″ | 1050 |
| 1D 0360 ВА 00000 | 360 | 4 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0420 ВА 00000 | 420 | 3 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0235 ВА 00000 | 235 | 3,5 |  | 115 | 60 |  | 1105 |
| 1D 0403 ВА 00000 | 403 | 2,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0470 ВА 00000 | 470 | 2 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0072 ВА 00600 | 72 | 10 | 0,37 | 75 | 60 | ¾″ | 1055 |
| 1D 0135 ВА 00600 | 135 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0158 ВА 00600 | 158 | 8,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0090 ВА 00600 | 90 | 10 |  | 75 | 60 |  | 1055 |
| 1D 0155 ВА 00600 | 155 | 10 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0180 ВА 00600 | 180 | 9 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0156 ВА 00600 | 156 | 8 |  | 95 | 60 |  | 1055 |
| 1D 0267 ВА 00600 | 267 | 6,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0311 ВА 00600 | 311 | 5,5 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0210 ВА 00600 | 210 | 5,5 |  | 105 | 60 | 1″ | 1145 |
| 1D 0360 ВА 00600 | 360 | 4,5 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0420 ВА 00600 | 420 | 4 |  |  | 120 |  |  |
| 1D 0235 ВА 00600 | 235 | 4 |  | 115 | 60 |  | 1230 |
| 1D 0403 ВА 00600 | 403 | 3 |  |  | 103 |  |  |
| 1D 0470 ВА 00600 | 470 | 2,5 |  |  | 120 |  |  |

( Вибухзахищена модель (для моделей 0,18 kW, 3 фази)         + 750 €

(для моделей 0,25 kW, 3 фази)         + 785 €

( Тропікостійкість                                                                        + 35 €

( Однофазна конфігурація                                                           + 50 €

( Автоматичний контроль 0-20 mA або 0-10 В                         + 2090 €

( Поставка насосів без двигуна                                                   - 110 €

( Двигун із самовентиляцією (для моделей 0,18 kW, 3 фази)   + 170 €

(для моделей 0,25 kW, 3 фази)   + 200 €

# Text boxes

ТОВ НІЦ „Потенціал-4",

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

- Мембранний дозуючий насос

- Корпус з литого алюмінію, покритий епоксидною протикислотною фарбою

- Ручне регулювання довжини ходу пістона 0-10 мм

- Висока продуктивність та тиск

- Максимальна висота забору реагенту – 3 метри

- Коробка передач працює за принципом холостого ходу (пістон рухається за допомогою пружини)

- Деталі коробки передач занурені у масло

- Всі підшипники готові до роботи

- Ручний клапан стравлювання повітря

- Настінне виконання

- Клас захисту: IP55

- Ступінь ізоляції F