Контролери  «Etatron» серій Е.СО (Італія)

| Тип насосу-дозатора | Описання | Ціна, € |
| --- | --- | --- |
| Е.СО.РН | Контролер рН 2 точки встановлення з двома ON/OFF виходами для активації 2-х насосів-дозаторів Вихід 4-20 mA LCD дисплей Діапазон вимірів 0-14 рН (до 0,01 рН) Температурна компенсація Лінійність та стабільність 0,5% Датчики до комплекту не входять | 510 |
| Е.СО.Rx | Контролер Rx (окисно-відновний потенціал) 2 точки встановлення з двома ON/OFF виходами для активації 2-х насосів-дозаторів Вихід 4-20 mA LCD дисплей Діапазон вимірів ±1400 mV (до1 mV) Лінійність та стабільність 0,5% Датчики до комплекту не входять | 520 |
| Е.СО.CL | Контролер CL (вільного хлору) 2 точки встановлення з двома ON/OFF виходами для активації 2-х насосів-дозаторів Вихід 4-20 mA LCD дисплей Діапазон вимірів 0-10 ppm (до 0,01 ppm) Лінійність та стабільність 0,5% Датчики до комплекту не входять | 530 |
| Е.СО.CD | Контролер CD (електропровідності) 2 точки встановлення з двома ON/OFF виходами для активації 2-х насосів-дозаторів Вихід 4-20 mA LCD дисплей Діапазон вимірів: 1) 0-20.000 (S; 2) 0-2.000 (S; 3) 0-200 (S З точністю до 1 (S (К1) та до 10 (S (К5) Лінійність та стабільність 0,5% Датчики до комплекту не входять | 530 |

( 220V AC     – стандартне виконання

( 110V AC     + 10% вартості контролера

( 24V АС/DC + 10% вартості контролера

# Text boxes

ТОВ НІЦ „Потенціал-4",

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

- Аналогово-цифровий контролер з LCD-дисплеєм

- Прекрасне поєднання ціни та якості

- Пластиковий корпус, легко програмується

- Здійснює якісні та надійні вимірювання

- Настінне виконання

- Клас захисту: IP65

- Розміри: 206,5х159х113 мм