Представництво компанії «AMCON inc.» в Україні

Шнекові дегідратори (Японія)

| Тип | Концентрація з.р. 2000-4000 мг/л | Концентрація з.р. 6000-35000 мг/л | Шнек | А | B | С | Встановлена потужність, кВт | Вага, кг | Ціна € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Продуктивність |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кг·с.р./год | м3/год | кг·с.р./год | м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| ES-50 | 1 | 0,5 | 1-3 | 0,1-0,3 | Ø 50×1 | 905 | 310 | 723 | 0,075 | 50 | 16210 |
| ES-101 | 2-3 | 0,75-1,5 | 3-5 | 0,15-0,5 | Ø 100×1 | 1840 | 675 | 1140 | 0,25 | 200 | 20840 |
| ES-131 | 4-5 | 1,0-2,5 | 6-9 | 0,17-1,5 | Ø 130×1 | 1840 | 675 | 1140 | 0,3 | 220 | 27780 |
| ES-132 | 8-10 | 2,0-5,0 | 12-18 | 0,34-3,0 | Ø 130×2 | 2000 | 795 | 1140 | 0,4 | 300 | 39390 |
| ES-202 | 12-18 | 3,0-9,0 | 18-30 | 0,86-3,0 | Ø 200×3 | 2565 | 990 | 1450 | 0,8 | 750 | 62230 |
| ES-301 | 18-27 | 4,5-13,5 | 36-50 | 1,5-6,0 | Ø 300×1 | 3295 | 995 | 1850 | 0,8 | 750 | 73890 |
| ES-302 | 36-54 | 9,0-27,0 | 72-100 | 3,0-12,0 | Ø 300×2 | 3695 | 1395 | 1850 | 1,2 | 1200 | 123150 |
| ES-303 | 54-81 | 13,5-40,5 | 108-150 | 4,5-18,0 | Ø 300×3 | 3695 | 1610 | 1850 | 1,6 | 1700 | 166730 |

- Шнековий дегідратор призначений для зневоднення будь-яких видів осадів, що утворилися в процесі очистки стічних вод (господарсько-побутових, виробничих, сільськогосподарських та ін.)

- Установка призначена для зневоднення осадів з концентрацією завислих речовин від 2000 мг/л до 35000 мг/л. Зневоднений осад має вологість 70 % і менше, залежно від складу стічних вод

Шнекові згущувачі (Японія)

| Тип | Продуктивність м3/годину | Розміри (мм) | Споживаєма потужність, кВт | Вага, кг | Ціна € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | B | С |  |  |  |
| BM-201 | 10 | 2280 | 1100 | 1450 | 1,15 | 320 | 39150 |
| BM-202 | 20 | 2470 | 1250 | 1420 | 1,9 | 470 | 54630 |
| BM-301 | 30 | 3310 | 1395 | 1870 | 1,9 | 600 | 69480 |
| BM-302 | 60 | 3310 | 1610 | 1870 | 2,5 | 850 | 104130 |
| BM-303 | 90 | 3310 | 1830 | 1870 | 3,5 | 1100 | 126000 |

- Шнековий згущувач призначений для згущування низькоконцентрованих осадів, що утворилися в процесі очистки стічних вод (господарсько-побутових, виробничих, сільськогосподарських та ін.)

- Застосовується для обробки осадів перед подачею на стрічковий прес і на метантенк

- Установка згущує осад вологістю 99-97 % до вологості 94-92 %

- Виділення завислих часток складає 95-99 %

- Згущувач не вимагає промивної води взагалі

Примітка: 1) с.р. – суха речовина

2) з.р. – завислі речовини

УВАГА!!! АКЦІЙНІ ЦІНИ!

# Text boxes

ТОВ НІЦ „Потенціал-4”,

Україна, м. Київ 04074,

вул. Автозаводська,2, оф. 1.1

(044) 586-20-94, 585-36-40

Сайт: www.potential4.com.ua

E-mail: potential4kiev@yahoo.com

Переваги

- Установки споживають на порядок менше електроенергії, ніж будь-які інші системи зневоднення

- Незначні габарити і вага установок дозволяють компактно їх розмістити на очисних спорудах

- Установки працюють в автоматичному режимі і не вимагають постійної присутності обслуговуючого персоналу